# PROPUNERE TEHNICA

FORMULARUL nr.1

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# PROPUNERE TEHNICA

# Reabilitare tablou electric general şi tablouri electrice intermediare Corp G, Campus Stiintei, str. Domneasca nr.111

| Denumirea lucrării | Denumirea lucrării |
| --- | --- |
| TERMEN DE EXECUŢIE Durata de execuţie a lucrărilor va fi de maximum 45 de zile calendaristice de la predarea amplasamentului pentru execuţia de lucrări. | Se va complete de către ofertant |
| GARANŢIA LUCRĂRILOR Perioada de garanţie de bună execuţie pentru lucrări este de 24 de luni şi decurge de la semnarea Procesului – Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. | Se va complete de către ofertant |
| Descrierea Lucrărilor: Obiectul prezentei proceduri de achiziţie îl constituie : - Elaborarea proiectul instalaţiei electrice care va respecta prevederile I7 – 2011 - Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V.c.a. şi 1500 V.c.c. (schemele electrice ale instalaţiei electrice vor fi afişate pe uşa tabloului); - Verificarea proiectului de verificatori de proiect atestaţi; - Înlocuirea aparatajului electric din tablouri cu aparataj electric performant: Parter Tablou General - usol 400A/ 380v -1buc - siguranta automata trifazica 63A -15 buc - siguranta automata trifazica 25A -11 buc - siguranta automata bipolara 16 A -17 buc - siguranta MPR gr. 0 80A -6 buc - siguranta MPR gr 1 80A -3 buc -siguranta MPR gr 3 400A -3 buc Etaj 1 Tablou Forta - usol 250A/ 380 V -1buc - siguranta automata trifazica 63A -4 buc - siguranta automata trifazica 25A -12 buc - siguranta automata bipolara 16 A -12 buc Etaj 2 Tablou Forta - usol 250A/ 380 V -1buc - siguranta automata trifazica 63A -8 buc - siguranta automata trifazica 25A -8 buc - siguranta automata bipolara 16 A -10 buc - Legarea tablourilor la priza de pământ conform normativelor în vigoare; - Măsurarea prizei de pământ şi emiterea buletinului de verificare. Lucrarile mai sus enumerate nu sunt limitative si se vor prevedea toate lucrările necesare pentru funcţionarea în suguranţă a instalatiilor. Se vor avea în vedere la întocmirea listelor de cantităţi de lucrări şi de materialele pentru montaj (conductor electric Cu/Al, reglete, şină omega, papuci, busbar, banda izolatoare etc) . Se vor avea în vedere la întocmirea listelor de cantităţi de lucrări: materialele, manopera, utilajul şi transportul pentru realizarea lucrărilor sus menţionate. După execuţia lucrărilor se vor efectua probele pentru instalaţie în conformitate cu normativele în vigoare. Toate materialele ce vor fi puse în operă, vor avea în prealabil, acceptul beneficiarului cu privire la calitate, formă, culoare, aspect, etc. După terminarea lucrărilor, executantul va aduce la starea iniţială toate elementele de construcţie inclusiv finisajele, afectate în cursul lucrărilor. Pentru toate materiale si echipamentele utilizate pentru realizarea lucrărilor ce fac obiectul prezentei proceduri se vor prezenta certificate de garanţie/ declaraţii de conformitate/ declaraţia de performanţă conform reglementarilor în vigoare. Cantitatea lucrărilor şi a materialelor incluse în ofertă, va fi conform cu listele de cantităţi de lucrări şi materiale întocmite de proiectantul de specialitate, care vor respecta prescripţiile tehnice în vigoare. Ofertantul va executa lucrări în conformitate cu reglementările legislaţiei în vigoare privind: - securitatea şi sănătatea în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, HG 1058/2006 -anexa 2, HG 1146/2006); - situaţiile de urgenţă (Ord. 163/2007 secţiunea I). Documentaţia (proiectul instalaţiei electrice şi schemele electrice ale tablourilor) va fi predată beneficiarului în 2 exemplare pe suport hârtie şi în format electronic cu toate semnăturile şi avizele necesare în conformitate cu prevederile legale în vigoare iar drepturile de proprietate asupra acesteia vor fi transferate în totalitate către unitatea contractantă. | OFERTĂ CONTRACTANT ....................................................................................... ....................................................................................... |
| CONDITII PRIVIND CAPACITATEA TEHNICĂ Ofertantul va face dovada ca deţine cu contract individual de munca sau cu contract de colaborare cu declaraţii de disponibilitate pentru specialistii implicaţi în îndeplinirea contractului. La proiectarea şi realizarea instalaţiilor electrice, vor fi respectate standarde, prescripţii tehnice şi acte normative în vigoare. Serviciile de proiectare şi de execuţie a lucrărilor la instalaţiile electrice vor fi efectuate de către personal autorizat ANRE. | Se va complete de către ofertant |

NOTĂ: Acolo unde apar specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie se va citi “sau echivalent”.

OBSERVAŢIE: În coloana „Denumirea lucrării - ofertă contractant” se vor trece obligatoriu lucrările ofertate şi caracteristicile acestora, nu se vor copia cerinţele autorităţii contractante!

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                    .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                 ......................................................

Capacitate de semnătură                                                                                        .......................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						.....................................................

Ţara de reşedinţă						                .....................................................

Adresa								.....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)		                               .....................................................

Telefon / Fax							.....................................................

Data 							               .....................................................

FORMULARUL nr.2

OBIECTIV: Reabilitare tablou electric general şi tablouri electrice intermediare Corp G, Campus Stiintei, str. Domneasca nr.111

GRAFICUL GENERAL

de realizare a investiţiei publice

| Nr.crt. | Denumirea obiectului/categoriei de lucrări | Anul I/ Luna 1 | … | Anul n/ Luna n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna / Zi | … | Luna/Zi |
|  |  | 1 | 2 | …. | … | 1 | 2 | … |
| 1 | Obiect . . . Categoria de lucrări: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Obiect . . . Categoria de lucrări: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect . . . Categoria de lucrări: |  |  |  |  |  |  |  |

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)

FORMULARUL nr.3

OFERTANT/ SUBCONTRACTANT

________________________________________

(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relaţiilor de muncă şi privind respectarea legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă

Subsemnatul (a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………  (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari Reabilitare tablou electric general şi tablouri electrice intermediare Corp G, Campus Stiintei, str. Domneasca nr.111 organizată de Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia lucrarilor.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".

Data ______________		 Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;

si denumirea reprezentantului imputernicit)

_________________ (semnatura si stampila)

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract, Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta.

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)

PROPUNERE FINANCIARA

FORMULARUL nr.4

FORMULAR DE OFERTĂ (execuţie)

Către Universitatea “Dunărea de Jos”

Ca răspuns la Anunţul dumneavoastră de Participare la procedura de atribuire pentru contractul OBIECTIV: Reabilitare tablou electric general şi tablouri electrice intermediare Corp G, Campus Stiintei, str. Domneasca nr.111, declarăm următoarele:

1. Acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire, ale Documentaţiei tehnice şi ale Documentelor informative, în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, asa cum aceasta a fost publicată în SEAP, inclusiv cu clarificările/ modificările/ completările ulterioare (inclusiv anexele acestora) pe care le prezentăm ataşate la prezentul formular, iniţializate (semnate şi stampilate) pe fiecare pagină, semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.

2. Acceptăm clauzele contractuale aşa cum au fost acestea prevăzute în documentaţia de atribuire, pe care le prezentăm ataşat la prezentul formular, iniţializate (semnate şi stampilate) pe fiecare pagină, semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii.

3. Ne oferim să executăm, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu condiţiile şi termenele limită impuse, fără rezerve sau restricţii, lucrările care fac obiectul contractului Reabilitare tablou electric general şi tablouri electrice intermediare Corp G, Campus Stiintei, str. Domneasca nr.111 pentru suma de _____________________________ lei,

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în valoare de __________________________________________ lei.

4. Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie din cadrul propunerii tehnice în____________ luni calendaristice.

5. Menţinem această ofertă valabilă pentru o perioadă de ______ zile respectiv până la data de ________________ şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

6. Dacă oferta noastră va fi desemnată câştigătoare, noi vom asigura o garanţie de bună execuţie de 10% din preţul contractului fără TVA, aşa cum este stipulat prin condiţiile de contract.

7. Declarăm ca liderul de asociere este_____________________. De asemenea, confirmăm că nu participam pentru acelaşi contract în nicio altă ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant) şi suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea contractului. Noi confirmăm că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii.

8. Cunoaştem faptul că membrii asocierii au răspundere solidară și individuală faţă de autoritatea contractantă în privinţa participării atât în procedura de atribuire cât şi ulterior semnării contractului.

9. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare în situaţiile de mai sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire.

10. Inţelegem că toate costurile privind constituirea garanţiei de participare şi transmiterea acesteia, precum şi toate costurile legate de elaborarea şi depunerea ofertei vor fi suportate de noi şi nu vom solicita vreodată Autorităţii Contractante rambursarea acestora.

11. Datele de identificare financiara sunt urmatoarele:

TITULAR CONT (Nume si adresa): _______________________________

Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): ______________________

BANCA (Numele si adresa Bancii): ______________________________

IBAN: ____________________________

12. Declarăm că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data _______________ 					Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)

Anexa 1 la Formularul de oferta

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat si valoare)

______________________

2. Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma_________________în cuantum de:____

3. Perioada de garanţie de tehnică (luni calendaristice)____________________________

4. Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei)__________________________________

FORMULARUL nr.5

OBIECTIV: Reabilitare tablou electric general şi tablouri electrice intermediare Corp G, Campus Stiintei, str. Domneasca nr.111

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări

| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrări | Valoarea (exclusiv TVA) (lei) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1 | Construcţii şi instalaţiile aferente acestora |  |
| 4.1.1 | Parter tablou general |  |
| 4.1.2 | Parter tablou iluminat si prize |  |
| 4.1.3 | Etaj 1 tablou general |  |
| Total valoare (exclusiv TVA): |  |
| Taxa pe valoarea adăugată |  |
| Total valoare (inclusiv TVA): |  |

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)